## Slide 1
祥宁安置房16套单间装饰装修工程设计方案

## Slide 2
四人间平面图
方案呈现
Scenario presentation
方案中床、衣柜、冰箱、洗衣机、橱柜门仅作
为方案呈现效果需要，具体内容以施工图及招采
清单为准。

## Slide 3
卧室效果图
方案一
Scenario presentation
房屋采光效果不是特别好，所以采用浅色系配色，提升房
屋的明亮及通透感
1：卧室墙、顶面采用腻子找平、白色乳胶漆饰面
2：地面采用600*600的浅色系瓷砖
3：成品衣柜为效果图装饰物，采购方单独采购
4：顶面为白色吸顶灯
5：满足两张1200*2000的高低床布置，使用方单独采购
6：顶面不做任何吊顶及石膏阴角线处理

## Slide 4
卫生间效果图
卫生间同样采用浅色系亮面墙砖铺贴，地面采用配套 防滑地砖铺贴
1：顶面采用300*300的集成铝扣板吊顶
2：墙面采用300*600亮面砖铺贴
3：地面采用300*300的防滑砖铺贴
4：卫生间采用蹲便器+水箱
5：花洒采用简易淋浴蓬头
6：采用立柱盆+单镜面设计
7：采用浴霸供暖
8：厕所门采用铝合金平开门
方案一
Scenario presentation

## Slide 5
厨房效果图
厨房采用白色亮面砖铺贴
1：顶面采用卫生间同款300*300铝扣板吊顶
2：橱柜仅做地柜(柜门仅为效果示意)
3：台面采用瓷砖铺贴
4：墙面采用卫生间同款300*600亮面墙砖
5：地面采用卫生间同款300*300防滑地砖
6：配置热水器(安装在生活阳台)
7：顶面采用300*300LED扣板灯
方案一
Scenario presentation